Положения о территориальном планировании

(утверждаемая часть проекта генерального плана)

1. Цели и задачи территориального планирования

1.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Красносельского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального уровня, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г.

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

1.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

1.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Красносельского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Красносельского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельно принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Красносельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Красносельского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий села проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенного пункта.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Планировочная организация территории

Красносельского сельского поселения

Сложившаяся территориально-планировочная структура Красносельского сельского поселения в границах муниципального образования образована одним населенным пунктом, расположенным среди землепользований  сельскохозяйственного назначения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения, а также землями промышленности, водного фонда, землями особо охраняемых территорий, землями фонда перераспределения.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники.

Проектом предлагается сохранение действующих, а также восстановление и реконструкция недействующих животноводческих ферм, при условии организации санитарно-защитных зон в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

В случае функционировании фермы вблизи жилой        застройки  или  в  водоохраной  зоне реки,  рекомендуются  следующие  мероприятия:

- уменьшение поголовья,

- ограничение хозяйственной деятельности на территории, прилегающей к жилой застройке или водоохранной зоне.

Основными принципами развития Красносельского сельского поселения, которые нашли отражение в предложенной в данном проекте планировочной структуре, являются:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом, так и прирезаемых земель;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселков, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

В проектных границах населенного пункта обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка села представлена индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками  предельные размеры, которых устанавливаются администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, шумовой зоне автомобильных дорог, санитарно-защитной зоне от предприятий.

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, или  зон строгого строительного режима.

В связи с низким уровнем обеспеченности села Красносельского объектами социальной инфраструктуры выполнен расчет необходимости в объектах обслуживания и зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения объектов общественных центров ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, кафе-закусочные и т.п.

Генеральным планом предусмотрено обеспечение населенного пункта Красносельского сельского поселения полным набором инженерного оборудования: водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, канализация и средства связи.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию села.

Производственные и сельскохозяйственные предприятия высокого класса согласно санитарной классификации СанПиН генеральным планом рекомендуется реконструировать, либо сохранять с условием выполнения ряда мероприятий:

- создание санитарно-защитных зон по периметру территорий,

- необходимость создания предприятиями  мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

- возможно, сокращение части территории предприятий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

Основной планировочной осью существующей и проектируемой территориальной структуры Красносельского сельского поселения и села Красносельского является автомобильная дорога межмуниципального значения Старомышастовская - Динская.

ГП-1

Генеральный план Красносельского сельского поселения

2.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация села Красносельского

В основу планировочного решения генерального плана села Красносельского положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, с учетом сложившихся транспортных связей автомобильной дороги Старомышастовская – Динская и природно-ландшафтного окружения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории села ряд площадок, пригодных для освоения.

Планировочная структура села Красносельское представляет собой условно два планировочных образования западное и восточное. Основное развитие получает западный планировочный район. Здесь имеются территориальные резервы для развития жилой застройки.

Проектом определено перспективное развитие села:

-на расчетный срок – в центральном направлении,

-за расчетным сроком – в северо-западном направлении.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда села, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Завершение формирования общественного центра населенного пункта предполагает развитие существующих объектов обслуживания, их реконструкцию и модернизацию. Предусматривается реконструкция и благоустройство парка. На планируемых под жилую застройку территориях с учетом радиусов обслуживания предусмотрено строительство общественных подцентров.

Предусматривается строительство зданий и сооружений, которые сформируют новый облик общественного центра села:

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения и организации управления, финансирования и связи |
| 1 | Администрация Красносельского сельского поселения | 1 | 1 | сущ. |
| 2 | Динское ОСБ 5186 Отделение связи с. Красносельское Почта ОПС Красносельское | 1 | 2 | сущ. |
| 3 | Контора ОП Красносельское | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Отделения банка | 1 | 1 | проект на 1-ю очередь |
| II Учреждения культуры |
| 5 | Муниципальное учреждение «Культурно –досуговый центр Красносельского сельского поселения» на 303 мест Муниципальное учреждение культуры «Библиотека Красносельского сельского поселения» на 19992 экз. | 1 | 1 | сущ. |
| 6 | Храм святого мученика Трифона | 1 | 1 | сущ. |
| 7 | Парк | 1 | - | реконструкция |
| 8 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943г. | 1 | - | Памятник истории |
| 9 | Памятник В.И.Ленину 1960г. | 1 | - | Памятник монум.искуства |
| 10 | Памятник А.И.Крыжановскому 1961г. | 1 | - | Памятник монум.искуства |
| 11 | Памятник С.М.Кирову 1961г. | 1 | - | Памятник монум.искуства |
| III Учреждения образования |
| 12 | Муниципальное детское образовательное учреждение №56 на 125 мест. | 1 | 1 | Сущ./реконстр на 1-ю очередь |
| 13 | Среднее общеобразовательное учреждение на 560 учащихся, спортзал | 1 | 1/3 | проект на 1-ю очередь |
| 14 | Детское дошкольное учреждение на 90мест | 1 | 1 | проект за расчет срок |
| IV Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 15 | Спортивный стадион на 2500 чел. | 1 | - | сущ. |
| 16 | Спортплощадка | 1 | - | проект. |
| 17 | Детская спортивная школа со стадионом | 1 | 1/2 | сущ. перепроф. на 1-ю очередь |
| 18 | Спортивно-развлекательный комплекс | 1 | 1/2 | проект на 1-ю очередь |
| V Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 19 | МУЗ «Динская ЦРБ» терапевтическое отделение поликлиники на 178 посещения в смену | 1 | 1 | сущ./реконстр. на 1-ю очередь |
| 20 | Аптека | 2 | 1 | проект на 1-ю очередь |
| 21 | Аптека | 1 | 1 | сущ |
| VI Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 22 | Магазин | 16 | 1 | сущ. |
| 23 | Магазин | 6 | 1 | проект |
| 24 | Комбинат бытового обслуживания - химчистка -прачечная -сауна-баня | 1 | 1 | проект на 1-ю очередь |
| 25 | Баня-сауна | 3 | 1 | проект |
| 26 | Парикмахерская | 2 | 1 | сущ. |
| 27 | Кафе | 1 | 1 | сущ. |
| 28 | Магазин-кафе | 1 | 1 | сущ. |
| 29 | Столовая ОП Красносельское | 1 | 1 | сущ. |
| 30 | Кафе, сауна | 1 | 1 | сущ. |

Проектом предлагается реконструировать существующие здания сельского клуба, школы, магазинов, амбулатории с достройкой дополнительных помещений;  благоустроить и озеленить их участки.

По главным и основным улицам предусматривается пешеходная связь между общественным центром и подцентрами.

Создается возможность для проезда специальной техники: пожарных автомобилей, автомобилей МЧС и т.д.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов транспортных развязок.

В определении очередности освоения территории и выделении первой очереди определяющими факторами являются:

- наглядная демонстрация основных принципов развития территории. Строительство различных типов жилой и общественной застройки.

- реконструкция и формирование архитектурного образа центральной части административного центра сельского поселения – села Красносельского.

Существующее кладбище, площадью 0,486 га исчерпало свои территориальные ресурсы. Генеральным планом предложена новая территория для захоронений, площадью 0,741га в западной части села Красносельского, расположенной южнее существующей территории кладбища.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X Зона специального назначения |
| 60 | Кладбище | 1 | - | существ. |
| 61 | Кладбище | 3 | - | закрытое |
| 62 | Кладбище | 1 | - | проект |

С целью устойчивого развития села генеральным планом предусматривается строительство новых и реконструкция старых инженерных систем. Предусматривается инженерная подготовка и благоустройство территории:

-централизованное водоснабжение и водоотведение территории существующей застройки села Красносельское.

Решаются вопросы газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и обеспечения средствами связи.

Не действующие в настоящее время производственные объекты проектом сохраняются с учетом их восстановления и реконструкции при наличии возможности с точки зрения соблюдения требований санитарных норм и правил.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохраной зоны, должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VII Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 31 | СТО | 4 | 1 | сущ. |
| 32 | Автомойка | 1 | 1 | сущ. |
| 33 | Котельная | 1 | 1 | сущ. |
| 34 | Участок ЖКХ | 1 | 1 | сущ. |
| 35 | Пожарное депо на две автомашины | 1 | 1 | проект на 1-ю очередь |
| 36 | Придорожный сервис с зоной отдыха | 1 | 1/2 | проект на 1-ю очередь |
| 37 | Артскважина | 4 | - | сущ |
| VIII Коммунальная зона |
| 38 | Склад | 1 | 1 | сущ. |
| 39 | Зерносклад (центральный ток) | 1 | - | сущ. |
| 40 | Склад (установка и ремонт кондиционеров) | 1 | - | сущ. |
| 41 | Задвижка нефтяной трубы | 1 | - | сущ. |
| 42 | Полевой стан | 2 | - | сущ. |
| 43 | Лесосклад ( сушилка леса) | 1 | - | сущ. |
| 44 | Склад маслоцеха | 1 | - | сущ. |
| 45 | Хим.склад | 1 | - | сущ. |
| 46 | Коммунально-складские предприятия с СЗЗ 50 метров | 1 | - | сущ. перепроф. |
| 47 | Коммунально-складские предприятия с СЗЗ 50 метров | 1 | - | сущ. перепроф. |
| 48 | Коммунально-складские предприятия с СЗЗ 100 метров | 3 | - | проект |
| 49 | Коммунально-складское предприятие МТФ №1 | 1 | 1 | проект |
| IX Производственная зона |
| 50 | Рыбный цех | 1 | - | сущ. |
| 51 | Мельница | 1 | - | не действ. |
| 52 | Нефтебаза ОП Красносельское | 1 | - | сущ. |
| 53 | Маслоцех | 1 | - | сущ. |
| 54 | МТФ №1 ОП «Красносельское» на 1000 голов | 1 | - | сущ.модернизация производства |
| 55 | МТФ №2 ОП «Красносельское» (зерносклад) | 1 | - | не действ. |
| 56 | СТФ на 100 голов (маточный корпус) | 2 | - | сущ. |
| 57 | СТФ на 2000 голов (откормоч. корпус) | 1 | - | сущ. |
| 58 | Производственное предприятие с СЗЗ 300 метров | 3 | 1 | проект |
| 59 | Производственное предприятие с СЗЗ 500 метров | 1 | 1 | проект |

ГП -2

Генеральный план с.Красносельского

2.2. Функциональное зонирование территории

Красносельского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования – в данном случае проекта генерального плана Красносельского сельского поселения – является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Красносельское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие развивающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования – установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Красносельское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон – зоны интенсивного градостроительного освоения – выделена на территориях, где происходит развитие населённого пункта, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённого пункта и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения – это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, и основные планировочные оси, в качестве которых выступают территориальные автомобильные дороги.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это – различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ)- специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и  здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

-  создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

-   сельхозугодия для выращивания технических культур, не   используемых для производства продуктов питания;

-	предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, - пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, инженерные коммуникации и ряд других объектов.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по постепенному выносу на нормативное расстояние от застройки предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Высвободившиеся территории подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами. При невозможности переноса объектов предлагается перепрофилирование или модернизация таких производств для обеспечения нормативных санитарно-защитных разрывов.

На схеме ограничений использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 и другим нормативным документам  по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории – земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством.

На генеральном плане Красносельского сельского поселения вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон.

В соответствии с п.2 ст.35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных  и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 № 487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны".

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст.35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

На территории поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани» располагается 4 объектов культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории, культуры и архитектуры, и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству. Кроме того, выявлен памятник археологии, представленный курганным могильником.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны»        № 487–КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны.

Объекты культурного наследия,

стоящие на государственной охране и

являющиеся памятниками истории и культуры,

находящиеся на территории

Красносельского сельского поселения

Динской район

Таблица 4

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Док. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г. | с. Красносельское, ул.Ленина, у здания администрации правления ЗАО "Красносельское" | 1137 | 63 | Р | И |
| Памятник В.И. Ленину, 1960 г. | с. Красносельское, центральный сквер, угол ул. Ленина и ул.Кржановского | 1164 | 63 | Р | МИ |
| Памятник А.И.Кржановскому, 1961 г. | с. Красносельское, ул.Кржановского, у центрального сквера | 1165 | 63 | Р | МИ |
| Памятник С.М. Кирову, 1961 г. | с. Красносельское, ул.Ленина, у центрального сквера | 1166 | 63 | Р | МИ |

| И | - | Памятник истории |
| --- | --- | --- |
| МИ | - | Памятник монументального искусства |
| Р | - | Памятник региональной категории охраны |
| 63 | - | Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 |

1 Распоряжение комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 29.05.1997  -4-р;

2  Закон Краснодарского края "О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории Краснодарского края" от 17.08.2000 -313-КЗ;

3    Закон Краснодарского края "О внесении изменений и дополнений в приложения 1, 2, 3 и 4 к Закону Краснодарского края "О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории Краснодарского края" от 17.12.2001  - 429;

4      Памятник региональной категории охраны

Объекты археологического наследия

На территории Красносельского сельского поселения Динского района 41 памятника археологии, представленные курганными могильниками, отдельно стоящими курганами и курганными группами.

Выявленные объекты охраняются государством в соответствии с п.8 ст.18 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по го су дарст венному спис-ку | № кургана в группе | Вы сота кур гана м | Диа метр кур гана м | Ох ран ная зона кур гана м | Реше ние о поста новке на гос. охра ну |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курганная группа «Красносельская 9» (5 насыпей) | с. Красносельское, усадьба 1-го отделения колхоза им. Кирова | 1106 6708 | 1 | 1 | 30 | 50 | Р1 632 |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  | 3 | 6 | 85 | 150 |  |
|  |  |  |  | 4 | 3,5 | 80 | 150 |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,2 | 30 | 50 |  |
| 2 | Курган «Красносельский 30» | с. Красносельское, слева от дороги из села на станицу Динскую | 1108 6729 |  | 0,6 | 43 | 50 | Р 63 |
| 3 | Курганная группа "Красносельская 1" (2 насыпи- одна насыпь не прослеживается) | с. Красносельское, 0,05 км к западу от западной окраины села | 6700 | 1 | 0,2 | 28 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |
| 4 | Курганная группа "Красносельская 2" (2 насыпи) | с. Красносельское, 0,437 км к западу от западной окраины села | 6701 | 1 | 3 | 50 | 125 | Р 29.05.97 ? 4-р3 313-КЗ4 429-КЗ5 |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 30 | 50 |  |
| 5 | Курган "Красносельский 3" | с. Красносельское, 0,4 км к западу от западной окраины села | 6702 |  | 0,3 | 28 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
| 6 | Курган "Красносельский 4" | с. Красносельское, 0,7 км к западу от западной окраины села | 6703 |  | 1 | 35 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
| 7 | Курган "Красносельский 5" (по привязке не прослеживается) | с. Красносельское, 0,975 км к западу от западной окраины села | 6704 |  | - | - | - | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
| 8 | Курганная группа "Красносельская 6" (4 насыпи) | с. Красносельское, 0,525 км к западу от западной окраины села | 6705 | 1 | 1 | 35 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 1,2 | 38 | 75 |  |
|  |  |  |  | 3 | 2,7 | 60 | 125 |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 30 | 50 |  |
| 9 | Курган "Красносельский 7" | с. Красносельское, 0,475 км к западу от западной окраины села | 6706 |  | 5 | 90 | 150 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
| 10 | Курганная группа "Красносельский 8" (3 насыпи). | с. Красносельское, 0,15 км к западу от западной окраины села. На 3-й насыпи кладбище | 6707 | 1 | 0,3 | 27 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  | 3 | 2,5 | 53 | 125 |  |
| 11 | Курганная группа "Красносельский 10" (2 насыпи) | с. Красносельское, 0,5 км к юго-западу от южного угла села | 6709 | 1 | 1,2 | 55 | 75 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |
| 12 | Курганная группа "Красносельский 11" (2 насыпи) | с. Красносельское, 0,85 км к югу от южной окраины села | 6710 | 1 | 2 | 46 | 75 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 38 | 50 |  |
| 13 | Курганная группа "Красносельская 12" (5 насыпей) | с. Красносельское, 1,15 км к востоку от юго-восточной окраины села | 6711 | 1 | 1 | 40 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 38 | 50 |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 39 | 50 |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 42 | 50 |  |
| 14 | Курганная группа "Красносельская 13" (13 насыпей) | с. Красносельское, 1,65 км к востоку-юго-востоку от юго-восточного угла села | 6712 | 1 | 2 | 45 | 75 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 35 | 50 |  |
|  |  |  |  | 4 | 1,4 | 36 | 75 |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 35 | 50 |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  | 7 | 1,7 | 43 | 75 |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,6 | 32 | 50 |  |
|  |  |  |  | 9 | 4 | 67 | 150 |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,3 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,2 | 27 | 50 |  |
|  |  |  |  | 12 | 0,3 | 31 | 50 |  |
|  |  |  |  | 13 | 0,3 | 28 | 50 |  |
| 15 | Курган "Красносельский 15" | с. Красносельское, 2,6 км к востоку-юго-востоку от северо-восточной окраины села | 6714 |  | 0,2 | 27 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
| 16 | Курганная группа "Красносельская 16" (3 насыпи) | с. Красносельское, 1,25 км к юго-востоку от северо-восточного угла села | 6715 | 1 | 1,5 | 60 | 75 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,4 | 50 | 75 |  |
| 17 | Курганная группа "Красносельская 17" (2 насыпи) | с. Красносельское, 0,9 км к юго-востоку от северо-восточного угла села | 6716 | 1 | 1 | 40 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 38 | 50 |  |
| 18 | Курганная группа "Красносельская 18" (4 насыпи) | с. Красносельское, 0,25 км к юго-востоку от северо-восточного угла села | 6717 | 1 | 2,7 | 80 | 125 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 38 | 50 |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,2 | 36 | 50 |  |
| 19 | Курганная группа "Красносельская 19" (5 насыпей) | с. Красносельское, 0,975 км к северо-востоку от северо-восточного угла села | 6718 | 1 | 1 | 40 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 73 | 75 |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 42 | 50 |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 47 | 50 |  |
| 20 | Курганная группа "Красносельская 20" (2 насыпи) | с. Красносельское, 1,4 км к северо-востоку от северо-восточного угла села | 6719 | 1 | 0,2 | 30 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 35 | 50 |  |
| 21 | Курган "Красносельский 21" | с. Красносельское, 1,93 км к северо-востоку от северо-восточного угла села | 6720 |  | 1 | 37 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
| 22 | Курганная группа "Красносельская 22" (7 насыпей) | с. Красносельское, 1,97 км к северо-северо-востоку от северного угла села | 6721 | 1 | 1 | 48 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 2,4 | 80 | 125 |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 48 | 75 |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 39 | 50 |  |
|  |  |  |  | 5 | 2,7 | 56 | 125 |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 35 | 50 |  |
|  |  |  |  | 7 | 1 | 40 | 50 |  |
| 23 | Курганная группа "Красносельская 23" (5 насыпей) | с. Красносельское, 1,13 км к северу от северной окраины села | 6722 | 1 | 2,7 | 70 | 125 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 45 | 50 |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,5 | 58 | 75 |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  | 5 | 1,2 | 48 | 75 |  |
| 24 | Курганная группа "Красносельская 24" (4 насыпи) | с. Красносельское, 2,225 км к северо-востоку от северной окраины села | 6723 | 1 | 1 | 37 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 70 | 75 |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 42 | 50 |  |
|  |  |  |  | 4 | 1,3 | 49 | 75 |  |
| 25 | Курганная группа "Красносельская 25" (2 насыпи) | с. Красносельское, 3,15 км к северо-северо-востоку от северной окраины села | 6724 | 1 | 1 | 35 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 1,4 | 42 | 75 |  |
| 26 | Курганная группа "Красносельская 26" (2 насыпи) | с. Красносельское, 1,225 км к западу-юго-западу от северной окраины села | 6725 | 1 | 1,5 | 67 | 75 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 2,3 | 71 | 125 |  |
| 27 | Курганная группа "Красносельская 27" (4 насыпи) | с. Красносельское, 1,8 км к западу-северо-западу от северной окраины села | 6726 | 1 | 0,7 | 40 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 2,5 | 68 | 125 |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 39 | 50 |  |
|  |  |  |  | 4 | 2,1 | 58 | 125 |  |
| 28 | Курган "Красносельский 28" | с. Красносельское, 1,179 км к западу от северной окраины села | 6727 |  | 1 | 30 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
| 29 | Курганная группа "Красносельская 31" (5 насыпей) | с. Красносельское, 1,425 км к востоку-юго-востоку от южной окраины села | 6730 | 1 | 1 | 41 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,3 | 48 | 75 |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 39 | 50 |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 40 | 50 |  |
| 30 | Курган "Красносельский 32" | с. Красносельское, 1 км к юго-юго-востоку от северо-восточного угла села | 6731 |  | 1 | 40 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
| 31 | Курган "Красносельский 33" | с. Красносельское, 0,4 км к востоку от восточной окраины села | 6732 |  | 1 | 35 | 50 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
| 32 | Курган "Красносельский 34"(по привязке не прослеживается) | с. Красносельское, 0,2 км к югу от северной окраины села | 6733 |  |  |  |  | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
| 33 | Курган "Красносельский 35" | с. Красносельское, ул. Красная | 6734 |  | 2,2 | 45 | 125 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
| 34 | Курганная группа "Пластуновская 3" (4 насыпи- курган ?1входит в территорию обследования) | ст-ца Пластуновская, 5,06 км к северо-западу от церкви станицы | 6826 | 1 | 2,3 | 52 | 125 | Р 29.05.97 ? 4-р 313-КЗ 429-КЗ |
| 35 | Курган (по привязке не прослеживается)* | с.Красносельское 0,75км к юго-юго-западу от западной окраины села 0,25км к северу от стадиона в саду | В8 |  |  |  |  | ?246 |
| 36 | Курган | с.Красносельское 2,35км к северо-западу от западной окраины села | В |  | 0,5 | 28 | 50 | ?24 |
| 37 | Курган (по привязке не прослеживается - отходы жизнедейтельностиМТФ )* | с.Красносельское 0,5км к востоку-юго-востоку от восточной окраины села 0,2км к востоку от МТФ | В |  |  |  |  | ?24 |
| 38 | Курганная группа «Динской 5 а» (4 насыпи) * | с. Красносельское, 0,75 км к востоку от южной окраины села GPS координаты: сш 45є 15’52,9”, вд 039є 10’41,7”. | В | 1 | 0,2 | 32 | 50 | В 18.12.98. ?2-р7 ?24 |
|  |  |  |  | 2 | 0,1 | 28 | 50 |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 32 | 50 |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,1 | 28 | 50 |  |
| 39 | Курган «Динской 7а» ( (по привязке не прослеживается) * | с . Красносельское 0,75 км юго-юго-востоку от южной окраины села | В | - | - | - | - |  |
| 40 | Курган «Красносельский 37 » (на кургане расположено современное кладбище) | с.Красносельское 2,0 км к юго-западу от северной окраины села GPS координаты: сш 45є 17’54,9”, вд 039є 08’53,1”. | В |  | 1,1 | 42 | 75 |  |
| 41 | Курган «Красносельский 36» (на кургане расположено современное кладбище) | с.Красносельское 0,4км к северо-западу от южной окраины GPS координаты: сш 45є 16’01,3”, вд 039є 09’40,3”. | В |  | 3,5 | 50 | 150 |  |

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия:

- Экскурсионный показ;

- Своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- Благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

- Использовать преимущественно по первоначальному назначению;

- Все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника архитектуры, истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановления ЗСК Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения.  Источником водоснабжения служат подземные воды, добываемые с помощью 5 артезианских скважин (4339, 4340, 116-Д, 132-90, 4338).

80 % населения с. Красносельского обеспечено питьевой водой. Износ систем водоснабжения составляет 100 %.

В соответствии с требованиями п.2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

При разработке проекта ЗСО для крупных водопроводов предварительно создается положение о ЗСО, содержащее гигиенические основы их организации для данного водопровода.

Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.

На водопроводах с подрусловым водозабором ЗСО следует организовывать, как для поверхностного источника водоснабжения.

На водопроводах с искусственным пополнением подземных вод ЗСО организуется как для поверхностного источника (относительно водозабора для инфильтрационных бассейнов), так и для подземного источника (для защиты инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин).

При выборе источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для отдельного объекта возможность организации ЗСО должна определяться на стадии выбора площадки для строительства водозабора.

На санитарно-эпидемиологическое заключение выбора в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора заказчик представляет материалы, характеризующие источник водоснабжения, в т.ч. ориентировочные границы ЗСО и возможные источники загрязнения.

Акт о выборе площадки (трассы) подписывается при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения I - III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для всего комплекса водозаборных сооружений.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения. На территории Красносельского сельского поселения разведаны месторождения:

«Динское – 1» месторождение глин расположено в 5 км СЗ ст. Динской. Запасы залежи утвержденные – 381.8. Степень промышленного освоения – Госрезерв.

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах» регламентирует условия застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 года № 20-ФЗ).

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешением федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом (часть 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 года № 309-ФЗ).

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения производственных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации  о налогах и сборах (часть 4 введена Федеральным законом от 27.12.2009 года № 374-ФЗ).

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» утверждаемой части проекта.

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Красносельского сельского поселения Динского района Краснодарского края.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

ПОО - объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся или транспортируются взрывоопасные продукты или легковоспламеняющиеся вещества (Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 116-ФЗ), приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и взрыву, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Потенциальными объектами аварий, связанных с взрывом, являются, как правило, хранилища и склады взрыво- и пожароопасных веществ. Сюда относятся в основном нефтебазы,  АЗС, АГЗС, ГНС и зернохранилища.

По территории Динского района  и Красносельского сельского поселения проходит магистральный трубопроводный транспорт:

- Газопровод:

- МГ Россия-Турция «Голубой поток» 1 х Ø 1400 мм, в юго-восточной части Красносельского сельсеого поселения;

- Нефтепровод:

- магистральный нефтепровод Каспийский трубопроводный консорциум Ø 820 мм, в северной части сельского поселения.

Размер зон действия поражающих факторов при авариях на линейной части трубопроводов будет обусловлен:

- скоростью выброса опасного вещества из отверстия (что в свою очередь зависит от размера отверстия и давления на месте разгерметизации в трубопроводе и возможными условиями вскипания жидкости в трубопроводе);

- размерами площади пролива (объемами выброса, рельефом местности);

- характером наведенного течения на месте выброса;

- условиями вскипания и испарения опасного вещества;

- возможностью воспламенения опасного вещества.

При этом основным поражающим фактором будет воздействие пламени и теплового излучения. Загрязнение почвы и водных систем, а также загрязнение атмосферы менее опасно по сравнению с воздействием пламени.

Наиболее вероятной аварией на магистральных нефтепроводах является нарушение целостности трубопровода в результате ошибочных действий обслуживающего персонала, коррозии или механических повреждений. Разрыв трубопровода будет сопровождаться разливом нефти по поверхности земли.

Радиус разлива нефти при разрыве трубопровода может достичь 0,25 км.

При наличии источников возгорания разлитие нефти может сопровождаться возгоранием нефти. Основными поражающими фактором при этом является тепловое излучение.

При разгерметизации магистрального газопровода чаще всего происходит истечение газа в атмосферу с последующим рассеиванием. При разгерметизации подземного газопровода возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением.

При появлении источника зажигания в области загазованности, происходит воспламенение газа.

Наиболее вероятным источником случайного воспламенения являются искры от двигателей транспортных средств. Другими источниками случайного зажигания являются разряды статического и атмосферного электричества, искры при соударении металлических частей, поверхности нагретые до высокой температуры, неосторожные действия человека (курение, разведение костров) и т.д.

Таким образом, на газопроводе можно выделить следующие типовые сценарии развития аварийной ситуации:

- Сценарий 1 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( факельное горение ( тепловое излучение.

- Сценарий 2 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( рассеивание утечки.

Вероятность воспламенения газа зависит от целого ряда факторов технологического и природно-климатического характера. По результатам анализа статистики установлено, что воспламенения природного газа при авариях на газопроводах в подавляющем большинстве случаев происходили непосредственно в месте их разрушения. Источниками зажигания при этом в основном являлись искры, возникающие от соударения фрагментов труб или каменистых включений грунта, выброшенных из траншеи в атмосферу потоком газа с высокой кинетической энергией. На слабонесущих (оторфованных, песчаных и т.п.) грунтах воспламенения газа при авариях происходили значительно реже, чем на суглинках или глинах с каменистыми включениями. Имеется также определенная корреляция между частотой воспламенения газа при разрыве газопровода и его диаметром.

При факельном горении наиболее опасным является начальный момент истечения и горения факела; когда расход газа и размер факела максимальны и у попавших в опасную зону людей нет времени, чтобы его покинуть. Поэтому при авариях, сопровождающихся факельным горением, расстояния действия поражающих факторов во многом определяется длиной факела (дальностью огневого воздействия).

Для магистрального газопровода – ( 1400 мм опасное расстояние при возникновении пожара в случае аварии составляет 190 м.

Основными поражающими факторами является поражение открытым пламенем и тепловым излучением при возникновении горения и факела.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Наибольшее развитие в пределах территории Красносельского сельского поселения  имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-7-87* и 
СНКК 22-301-2000*  (ТСН 22-302-2000) составляет – 7 баллов  и возможно 8 баллов (один раз в 1000…5000 лет).

В таблице 6 приведены сводные данные по категориям опасности геологических и гидрологических процессов в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Таблица  6	- Категории опасности геологических и гидрологических процессов

| Опасный геологический, гидрологический процесс | Показатель, используемый при оценке опасности природного процесса | Величина | Категория опасности процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| Подтопление, затопление | Площадная пораженность территории, % | до 50 | Умеренно опасные |
| Просадочность грунтов | Площадная пораженность территории, % | 30-40 | Умеренно опасные |
| Эрозия плоскостная и овражная | Площадная пораженность территории, % | 10-30 | Умеренно опасные |
| Эрозия речная | Площадная пораженность территории, % | 8-10 | Умеренно опасные |
| Землетрясения | Интенсивность | 7 баллов. 8 баллов | Опасные. Весьма опасные |

На территории Красносельского сельского поселения и Динского района, по результатам многолетних наблюдений, отмечались следующие метеорологические опасности:

- Ураганные ветры (до 35 м/сек).

- Пылевые бури.

- Осадки в виде продолжительного дождя (ливни, грозы с градом) и снегопадов.

- Снежные заносы.

- Обледенение и гололед.

- Туман.

- В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40 оС.

В таблице 7 приведены сводные данные по категориям опасности метеорологических опасностей в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Таблица 7

| Опасный геологический, гидрологический процесс | Показатель, используемый при оценке опасности природного процесса | Величина | Категория опасности процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| Ураганный ветер | Скорость перемещения, м/с | 25-40 | Умеренно опасная |
| Наледообразование | Площадная пораженность территории, % | менее 0,1 | Умеренно опасная |

Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, приведены в ГП-6.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Основными землепользователями являются хозяйственные товарищества и общества агропромышленного комплекса и производственные кооперативы.

Увеличение территории центра поселения происходит за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенных пунктов и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенного пункта (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Динской район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии включают в себя особо охраняемые территории – земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством. В генеральном плане Красносельского сельского поселения отражены следующие виды особо охраняемых территорий:

- историко-культурного наследия с обозначением временных охранных зон;

- водного фонда.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий, допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от      неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Территории водного фонда – это земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, пойменные земли, а также занятые гидротехническими  и  иными  сооружениями,  расположенными  на  водных объектах.

На следующих стадиях проектирования в границах выделенных основных функциональных зон целесообразно осуществить более подробное функциональное зонирование территорий поселения, уточнить режим регулирования   хозяйственной деятельности и наметить конкретные мероприятия по трансформации землепользования.

2.3. Функциональное зонирование территории населенного пункта

Красносельского сельского поселения – села Красносельского

В границах населенного пункта генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенного пункта в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

2.3.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории села Красносельское, и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон данным генеральным планом выделяются подзоны:

в жилой зоне села - зона усадебной жилой застройки индивидуальными домами с приусадебными земельными участками от 0,10 до 0,15 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны. Проектом определены территории для освоения на первую очередь до 2020 года и на расчетный срок – до 2030г, резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком – до 2045г., как в существующих границах, так и за их пределами.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СниП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений» приложение 5.

Размещение новой застройки с.Красносельское планируется на землях сельскохозяйственного назначения, включаемых в проектную границу, а также на свободных земельных участках в существующих границах населенного пункта. При этом необходимо поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций.

Проектом планируется сохранять исторически сложившийся принцип застройки.

2.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

В зонах жилой застройки основным типом для нового строительства принимается дом усадебного типа.

Расчетные объемы нового строительства определяются с учетом величины и динамики минимального уровня жилой обеспеченности жильем населения в среднем по Динскому району за последние 10 лет. Расчетный показатель жилищной обеспеченности для существующего населения Красносельского сельского поселения на первую очередь строительства принимается равным 22 м2, на расчетный срок – 26,4 м2 жилой площади на 1 человека. Для прирастающего населения аналогичный расчетный показатель принимается равным 33,3 м2 на 1 человека, так как в среднем площадь комфортного доступного жилья принимается равной 100 м2 для одного дома.

Таким образом, потребность жилищного фонда в поселении к 2020 году составит:

65,9 тыс. м2 – для существующего населения, в том числе 52,8 тыс. м2 – существующий жилой фонд, 13,1 тыс. м2 – новый жилой фонд для улучшения жилищных условий существующего населения;

8,5 тыс. м2 – новый жилой фонд для прирастающего населения.

Общая потребность в новом жилищном фонде на 1 очередь строительства составит 21,6 тыс. м2.

На расчетный срок генерального плана (2020-2030 гг.) суммарная потребность жилищного фонда составит:

79,1 тыс. м2 – для существующего населения, в том числе 50,6 тыс. м2 – сохраняемый существующий жилой фонд, 28,5 тыс. м2 – новый жилой фонд для улучшения жилищных условий существующего населения;

18,8 тыс. м2 – новый жилой фонд для прирастающего населения;

4,2 тыс. м2 – новый жилой фонд для населения, расселяемого с территорий, попадающих в санитарно-защитные зоны предприятий.

Так, общая потребность в жилищном строительстве на расчетный срок составит 51,5 тыс. м2.

Примерные объемы жилищного строительства приведены в таблице 8.

Примерные объемы жилищного строительства в Красносельском сельском поселении

Таблица 8

| Численность населения, чел. | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Новое жилищное строительство, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспечен-ность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение - 2010 год |
| 2996 | 52,8 | - | - | 52,8 | 17,6 |
| Первая очередь – 2020 год |
| 3250 | 52,8 | - | 21,6 | 74,4 | 22,9 |
| Расчетный срок – 2030 год |
| 3560 | 50,6 | 2,2 | 51,5 | 102,1 | 28,7 |

На долгосрочную перспективу (2045 год) общая площадь жилищного фонда села Красносельского ориентировочно составит  133,2 тыс. м2.

2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественным центром села Красносельское, отдельно стоящими общественными зданиями  и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

2.3.2.1. Размещение учреждений обслуживания

Село Красносельское является административным, деловым, культурным центром муниципального образования Красносельское  сельское поселение и имеет сеть предприятий и учреждений общественного назначения, которые обслуживают  население административного центра  сельского    поселения.

Имеющаяся в селе сеть предприятий и учреждений обслуживания не обеспечивает в полном объеме потребности  населения.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенного пункта.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания села, подборе и определении мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

– учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе населенного пункта;

– учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских поселений; для постоянного населения:  средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

– учреждения  эпизодического  пользования:  административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

В связи с дальнейшим развитием села генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией  существующих.

Расчет потребности села  в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и представлен в таблицах «Расчет объектов соц.-бытового обслуживания».

Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком, в расчеты не включены.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой населенного пункта в общественных центрах и подцентрах обслуживания как новых, так и реконструируемых микрорайонов и кварталов. В их составе  досуговые и торгово-бытовые центры, рынки, автостоянки, детские сады, школы, спортивные сооружения, парки, скверы и бульвары.

Общественные центры связаны удобными транспортными и пешеходными маршрутами с зонами отдыха на берегах водоемов.

Проектом предусматривается увеличение площади зеленых насаждений в населенного пункта сельского поселения, вдоль водоемов проектируется лесопарковая зона, оснащенная необходимой инфраструктурой обслуживания отдыхающих.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

2.3.3. Производственная зона

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах населенного пункта; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

На территории производственных зон в проектных границах села Красносельское  разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий 4-5 класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

К существующим производственным объектам, расположенным в жилой зоне, предъявляются повышенные требования: необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду. Генеральным планом предлагается перепрофилирование ряда предприятий.

2.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относятся территории автодорог федерального,  межмуниципального  значения  и дорог местного значения, а также их придорожные полосы.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, магистральные водоводы), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

К зоне транспортной инфраструктуры относятся проектируемые площадки индивидуальных гаражей, автопавильон, автозаправочные станции.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

2.3.5. Зона сельскохозяйственного использования

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Неосновные и сопутствующие виды использования:  инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

В пределах границы села Красносельское располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые выпасами и пахотными полями, сады, зарезервированные под территории для размещения жилой, производственной зон и под лесопарковую зону, расположенную в пойменных частях реки сельского поселения.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах рекомендуемых границ населенного пункта, могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения границ и перевода их в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом и стратегическими планами муниципального образования.

2.3.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Красносельское сельское поселение расположено на территории, характеризующейся исключительным  разнообразием природных ландшафтов, почвенных и климатических ресурсов, растительного и животного мира.

Активизации этой сферы деятельности на территории поселения способствуют многочисленные  живопистные пейзажи у реки 2-ая Кочеты, где целесообразно разместить - базу отдыха и рыболовства.

Данный объект будет предназначен для организации любительской и спортивной охоты, а также воспроизводства и рационального использования природных ресурсов Динского района и Красносельского сельского поселения.

На территории села  планируется создание  спортивно-оздоровительного комплекса, рассчитанного на удовлетворение потребностей в отдыхе  населения.

2.3.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

2.3.8.Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Места размещения кладбищ с разбивкой по категориям: существующие подлежащие закрытию и проектируемые – показаны на чертеже ГП-1–  «Генеральный план Красносельского сельского поселения» и ГП-2 «Генеральный план (основной чертеж) с.Красносельское.

В границах Красносельского сельского поселения расположены территории 2 кладбищ.

В административном центре сельского поселения – селе Красносельском предусмотрено с создание  вокруг кладбища пятидесятиметровой санитарно-защитной зоны. Для новых захоронений предусмотрен земельный участок южнее существующей территории.

При выборе территорий для нового кладбища авторы проекта руководствовались следующими принципами:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- удобное месторасположение;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

Вывоз твердых бытовых отходов производится на территорию свалки в Динском  сельском поселении и в дальнейшем,  после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса,  в ст.Динской, предусмотренной Краевой целевой программой ««Обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009-2013 годы», территория существующей свалки в Динском сельском поселении, предлагается под рекультивацию.

2.4. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение территорий населенного пункта поселения. Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на отдаленную перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

Кроме того, проектом планируется по инженерному обеспечению территории первой очереди строительства, благоустройству и озеленению улиц и дорог на существующей территории села и территорий первоочередного освоения.

На территории села Красносельское на первую очередь планируется освоение под усадебную жилую застройку свободных участков в существующих жилых кварталах.

Основной же объем жилищного строительства на первую очередь планируется осуществлять за счет частных инвестиций, путем застройки земельных участков, расположенных в границе населенного пункта.

Расчет нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства Красносельского  сельского поселения представлен в таблице.

| Расчёт объектов обслуживания с. Красносельское на 1 очередь до 2020 года |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 9 |
| №№ п.п. | Наименование | Ед. измер. | Норма | Нормативная потребность населения из расчёта | Сохраняется в существующих учреждениях обслуживания | Требуется запроектировать |
|  |  |  |  | 3.25 |  |  |
|  |  |  |  | тыс.чел |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 50% | 125 | 115 | 10 |
|  |  |  | обеспеченности детей 1-6 лет |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 100% обеспеченности 1-9 кл., 20 % обеспеченности 10-11 кл. | 347 | 120 | 227 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | По заданию на проектирование | 0 |
| 4 | Амбулатории | 1 посещение в смену | 50 | 163 | 35 | 128 |
|  |  |  | на 1 тыс.чел. |  |  |  |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | по заданию на проектирование | 0 |  |
| 6 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | 1 |  |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | по заданию на проектирование | 23370 |  |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | кв.м площади пола зала | 80 | 260 | 0 | 260 |
|  |  |  | на 1 тыс.чел. |  |  |  |
| 9 | Клубы | зрительские места | 80 | 260 | 303 | 0 |
|  |  |  | на 1 тыс.чел. |  |  |  |
| 10 | Сельские библиотеки | тыс.единиц хранения | 4.5 | 15 | 20 | 0 |
|  |  |  | на 1 тыс.чел. |  |  |  |
| 11 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 300 | 975 | 775 | 200 |
|  |  |  | на 1 тыс.чел. |  |  |  |
| 12 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 | 130 | 190 | 0 |
|  |  |  | на 1 тыс.чел. |  |  |  |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 23 | 4 | 19 |
|  |  |  | на 1 тыс.чел. |  |  |  |
| 17 | Прачечные | кг белья в смену | 120 | 390 | 0 | 390 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 18 | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | 13 | 0 | 13 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. для населенного пункта |  |  |  |
| 14 | Бани | помывочное место | 7 | 23 | 0 | 23 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 15 | Отделения, филиалы банка | операционное место | 0.5 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  | на 1 тыс.чел. |  |  |  |
| 16 | Отделения связи | объект | 0.5 | 2 | 2 | 0 |
|  |  |  | на 1 тыс.чел. |  |  |  |
| 17 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0.24 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел |  |  |  |

Далее в таблице 10 указаны проектируемые на первую очередь объекты обслуживания в с.Красносельском.

Таблица  10

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения и организации управления, финансирования и связи |
| 4 | Отделения банка | 1 | 1 | проект на 1-ю очередь |
| III Учреждения образования |
| 12 | Муниципальное детское образовательное учреждение №56 на 125 мест. | 1 | 1 | Сущ./реконстр на 1-ю очередь |
| 13 | Среднее общеобразовательное учреждение на 560 учащихся, спортзал | 1 | 1/3 | проект на 1-ю очередь |
| IV Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 17 | Детская спортивная школа со стадионом | 1 | 1/2 | сущ. перепроф. на 1-ю очередь |
| 18 | Спортивно-развлекательный комплекс | 1 | 1/2 | проект на 1-ю очередь |
| V Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 19 | МУЗ «Динская ЦРБ» терапевтическое отделение поликлиники на 178 посещения в смену | 1 | 1 | сущ./реконстр. на 1-ю очередь |
| 20 | Аптека | 2 | 1 | проект на 1-ю очередь |
| VI Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 24 | Комбинат бытового обслуживания - химчистка -прачечная -сауна-баня | 1 | 1 | проект на 1-ю очередь |
| VII Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 35 | Пожарное депо на две автомашины | 1 | 1 | проект на 1-ю очередь |
| 36 | Придорожный сервис с зоной отдыха | 1 | 1/2 | проект на 1-ю очередь |

2.5. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Красносельского сельского поселения и с.Красносельское Динского района на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием и архитектурно-планировочными решениями генерального плана.

Красносельское сельское поселение расположено в центральной части Динского района.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории сельского поселения. Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-планировочную структуру и комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся:

- организация поверхностного стока;

- защита территорий от затопления, подтопления;

- понижение уровня грунтовых вод;

- борьба с оврагообразованием, эоловыми и эрозионными  процессами  и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ООО "ГеоАрхСтройПроект" в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- затопление;

- подтопление;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков;

- просадка грунтов;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, пылтные бури;

- делювиальный снос;

- сейсмичность.

Для района доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются – подтопление, затопление, эрозионные и склоновые процессы и высокая сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй и третьей категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории Динского  района  согласно карты  ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами первого типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

При разработке генерального плана Красносельского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" , СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от ветровой дефляции;

- берегозащита.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,   подтопление пониженных участков.

На территориях общественного пользования предлагается выполнить планировку участков с подсыпкой понижений почвенно-растительным грунтом для озеленения и благоустройства за счет рекультивации на объектах строительства.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Состав защитных сооружений на территориях следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины им приносимого ущерба.

Защитные сооружения должны быть направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и запроектированы дополнительно на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» для Красносельского сельского поселения в         М 1:25000, для с.Красносельское в М 1:5000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

Организация водостоков

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всей территории.

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Красносельского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенного пункта, входящего в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив их развития;

- восстановление основных водоотводящих трактов;

- ремонт существующих водоотводящих каналов;

-строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Рельеф проектируемой территории характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Согласно решениям разработанного генерального плана с.Красносельское и Красносельского сельского поселения на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенного пункта, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах с.Красносельское и Красносельского сельского поселения  составляет 4484 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

На схеме инженерной подготовки, территория с.Красносельское (М 1:5000) в проектируемых границах разбита на 3 водосборных бассейна.

В каждом из них проектируются очистные сооружения дождевой канализации.

Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в водоприемники.

Основным водоприемником  водостоков является  река Кочеты, с прудами, балками и ложбинами стока.

После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону реки.

На стадии разработки генплана поселения в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В с.Красносельское водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек,  расчистку дна рек и каналов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Неблагоприятными факторами, приводящими к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков, а также к загрязнению поверхностных вод являются: интенсивная застройка окраин, прокладка трубопроводов (газовых, канализационных и др.), прокладка автомобильных и железных дорог, сбросы недостаточно очищенных вод.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Территория Красноселького сельского поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочности грунтов I типа по просадочности) соответствует II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочности грунтов, подтопление пониженных участков поверхности, экзогенные геологические (склоновые) процессы.

К наиболее существенным неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести просадку эолово-делювиальных отложений на глубину до 12.0 м. (I тип просадочности).

Определенное негативное влияние оказывают: частичное подтопление и затопление территории, процессы линейной эрозии склонов   на уступе первой надпойменной террасы, приводящие к развитию оврагов.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Красносельского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами  на предмет наличия эрозионных процессов, развития оврагов с их подробной характеристикой, на предмет заиливания дна водоприемника, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

Основные типы склоновых процессов: эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

2. Разработка проектов регулирования русел рек, с защитой от подтопления пойменных территорий Красносельского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет повышенной сейсмичности, определенной во ″Временной схеме сейсмического районирования Северного Кавказа″, 1994 г. при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

4. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Красносельского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- защита от ветровой дефляции;

- мероприятия по берегоукреплению;

- благоустройство водоемов;

- агролесомелиорация.

Дренирование территории

с высоким стоянием грунтовых вод

На территории Красносельского сельского поселения наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах пойме реки, ложбинах стока. В период выпадения обильных осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Проектом предложена расчистка рек, каналов, балок, агролесомелиорация, обвалование прибрежной территории.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А.

Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии.

На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как низкую.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Основная часть территории относится к потенциально подтопляемой. Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

Боковая эрозия. Береговые эрозионные процессы подразделяются на три степени активности - интенсивную, умеренную и слабую, взависимости от темпов отступания эрозионных берегов. При наличии количественных данных,  к интенсивной отнесена эрозия со скоростью более 1м/год, к умеренной – 0.1-1.0 м/год, к слабой менее 0.1м/год. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и прочностью пород.

Боковая эрозия р. Кочеты является значимым экзогенным процессом на территории работ. По интенсивности развита, в основном, средняя и слабая боковая эрозия. Наиболее интенсивно размываются голоценовые отложения, отличающиеся повышенной песчанистостью.

На карте инженерно-геологического районирования территории показаны участки берега, подверженные боковой эрозии.

Река Кочеты  вплотную подходит к склону лессовой равнины и размывает его подошву. Здесь боковая эрозия выступает как фактор активизации эрозионных оползней развитых на склоне.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русла балок, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов   одерновкой или сеткой Макмат с посевом многолетних трав;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление и затопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в реке. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 1,0-3,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от реки. В меженный период происходит обратный процесс.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование рек;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм рек, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас.

На карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Поверхностные и подземные воды, в целом,  неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

Затопление территории поверхностными водами распространено  вблизи русла рек, балок, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается в пониженных местах рельефа, прибрежной части рек,  балок.

Причинами заболачивания являются недостаточные уклоны рельефа, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

На территории  Красносельского сельского поселения и с.Красносельское подтопление и затопление отмечено в пойменной части реки,  устьях оврагов.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений.

Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Инженерная защита от затопления включает:

- расчистку заиленного русла рек и устьев балок;

-ремонт водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод.

Для ликвидации подтопления и затопления жилой зоны населенного пункта Красносельского сельского поселения проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- восстановление естественных водотоков внутри застроенной и застраиваемой территориях, очистка от камыша, сорной растительности и завалов;

- строительство сети ливневой канализации с необходимыми очистными сооружениями;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;

- строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- увязка сети водоотведения данного участка с общей схемой защиты от подтопления в регионе.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7  баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла  балок и реки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

На заболоченных участках необходимо выполнить дренаж и после осушения посадить влаголюбивую растительность (биодренаж).

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки, балок, прудов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Река в своем течении имеет незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

После рекультивации (при застройке новых жилых массивов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега рек, для благоустройства набережных, устройство прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства города в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы необходимо предусмотреть  откосными плитами в прогулочных зонах и одерновкой и посевом трав по берегам рек, балок, озер, а так же посадкой по берегам реки, балок, озер деревьев, кустарников.

Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью, незарегулированный сток атмосферных вод с прилегающей территории, затопление пониженных участков - все эти причины требуют мероприятий по благоустройству.

Прибрежные территории рекомендуется спланировать с одновременной подсыпкой грунтом пониженных участков и устройством общественных мест отдыха. Предусматривается благоустройство прогулочных связей, озеленение. На данных участках при строительстве необходимо выполнить дополнительные меры по инженерной защите зданий и сооружений по отдельному проекту.

Инженерная подготовка планируемой территории предусматривает целый ряд мероприятий по благоустройству водоемов. К ним относятся:

- регулирование русла;

- расчистка, углубление дна, профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка территории и организация поверхностного стока;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, устройство удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов города, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. максимально сохранять зеленые насаждения.

Проектируемая система зеленых насаждений определяется в соответствии с архитектурно-планировочным решением, а также существующими зелеными насаждениями.

Проектируемая система зеленых насаждений будет играть огромную роль в обеспечении наиболее оптимальных условий жизни и отдыха.

Зеленые насаждения общего пользования выполняют основные функции: санитарно-гигиеническую, рекреационную, а также являются местом развлечений. Кроме того, зеленые насаждения используются в качестве метода борьбы с оползневыми и эрозионными явлениями.

Система зеленых насаждений будет состоять из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарков;

- зеленых насаждений специального насаждения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

Насаждения общего пользования являются основным ядром проектируемой системы. Проектируемая система четко увязана с общей структурой застройки.

Все существующие насаждения общего пользования сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″.

Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения рассчитаны на сейсмичность 6 баллов. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий не только по усилению конструкций зданий и сооружений, но и более усиленной защите от процессов плоскостной эрозии.

При проектировании объектов в Красносельском сельском поселении следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

При производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций (грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- просадка грунтов;

В связи с чем, на территории Красносельского сельского поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям установлено, что основная часть территории перспективного развития Новолабинского сельского поселения пригодна под застройку.

Ведение строительства на отдельных площадях возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

При строительстве на территории Красносельского сельского поселения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- закрепление грунтов по методу «Геокомпозит» позволяет повысить прочностные и деформационные свойства, а коэффициент фильтрации уменьшить в десятки-сотни и даже тысячу раз, тем самым решая актуальные проблемы современных городов и поселков.

- метод армирования грунтового массива основан на управляемом инъектировании расчетных объемов твердеющих растворов по специально рассчитанной объемно-планировочной схеме. Инъектирование спецрастворов производится при давлениях значительно превышающих прочность грунтов. Вследствие этого при таком инъектировании происходит гидроразрыв грунтов в массиве. При этом трещины его заполняются раствором, формируя при затвердевании прочный, хаотичный внутримассивный каркас. Не извлекаемые инъектора, выполняют роль свай, создавая тем самым единое монолитное основание на заданной глубине. В состав инъекционного раствора могут входить в различных пропорциях такие материалы как цемент, песок, глина, жидкое стекло и т.д., в целом называемые после схватывания «цементным камнем»;

- при проектировании оснований, сложенных набухающими грунтами, следует учитывать возможность: набухания этих грунтов за счет подъема уровня подземных вод или инфильтрации, увлажнения грунтов производственными или поверхностными водами; набухания за счет накопления влаги под сооружениями в ограниченной по глубине зоне вследствие нарушения природных условий испарения при застройке и асфальтировании территорий (экранирование поверхности); набухания и усадки грунта в верхней части зоны аэрации за счет изменения водно-теплового режима (сезонных климатических факторов); усадки за счет высыхания от воздействия тепловых источников.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.6. Инженерное оборудование территории

2.6.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и  канализации Красносельского сельского поселения  Динского района Краснодарского края на стадии генерального плана на основании задания архитектурно-планировочной мастерской, справке администрации Красносельского  сельского поселения о существующем состоянии водоснабжения с. Красносельское.

В состав Красносельского сельского поселения входит: с. Красносельское.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками темно-бурыми, твердой консистенции, просадочными .I типа. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0,1 до 4,3м от поверхности земли.

Проектируемая территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7 баллов.

Водоснабжение

Село Красносельское

Существующее положение.

Согласно справке, выданной администрацией Красносельского сельского поселения, источником водоснабжения служат подземные воды (3 артезианских скважин).

На водозаборе расположены:  артскважина с насосной станцией I подъема и  водонапорная башня − по ул. Ленина −1 штука, по ул. Кржижановского − 1 штука и по ул. Замышевского − 1 штука.

Согласно сведениям, представленным в стратегии развития Динского района на сегодняшний момент особую озабоченность, в с. Красносельское вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Водоснабжение существующей застройки осуществляется от разных водозаборов, водопроводные сети выполнены из труб разных диаметров и материалов Ø189−100мм из металлических и асбестоцементных труб и не обеспечивает требуемых расходов и напоров в водопроводной сети. Питьевая вода подается населению не гарантированного качества.

Скважины, находящиеся на существующих водозаборах, могут быть загрязнены и за период эксплуатации, вследствие интенсивного использования подземных вод, создается большая и глубокая районная депрессия их уровня и снижение дебита.

Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном изношенном состоянии, процент износа более 82%, что приводит к потере воды до 50%.

Существующие сети, имеющие износ 80-100% подлежат перекладке

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения общественных и коммунальных объектов с. Красносельское, расположенных в границах разработанного генерального плана с учетом развития на расчетный срок до 2030г.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения жилой застройки и объектов соцкультбыта.

Расчетное водопотребление воды принято по планируемому населению согласно степени благоустройства, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84*, табл. 1 с учетом существующего положения застройки.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о перспективном развитии мощности предприятий, принимаем дополнительный расход воды в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 11

Данные по водопотреблению

с. Красносельское

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2020г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 2996 | 130 | 389,48 | 3250 | 160 | 520,00 | 3560 | 200 | 712,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 389,48 |  |  | 520,00 |  |  | 712,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 38,95 |  |  | 52,00 |  |  | 71,20 |
| 2 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 97,00 |  |  | 130,00 |  |  | 178,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 525,43 |  |  | 702,00 |  |  | 961,20 |

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по с. Красносельское:

- на современное состояние Q=525,43м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=702,00м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=961,20м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Проанализировав материалы, представленные в стратегии развития Динского района, источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд с. Красносельское генеральным планом предлагается принять артезианские скважины  дебитом 20-25м3/час.

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития  Динского района, для обеспечения расчетных расходов в полном  объёме на хозпитьевые противопожарные нужды по проекту генерального плана предлагаются основные мероприятия в рамках реализации стратегии:

1. Реконструкция водозабора в селе Красносельское.

2. Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей, учитывая, что износ существующих сетей водопровода составляет 82%.

3. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

4. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

Для обеспечения водой населения и промпредприятий села в полном объёме, проектом генплана принята схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла головных водозаборных сооружений производительностью 970,00м3/сут, расположенных  на западной окраине по ул. Ленина.

Проектом предлагается  пробурить 1 куст артскважин по 2 скважины в кусте с дебитом  скважины − 25−30м3/час.

Узел головных водозаборных сооружений предусмотреть в составе:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема – 1 куст (2 скважины  проектируемые − рабочие, 1 скважина существующая − резервная);

1. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды-2 шт.;

2. Насосная станция II подъема с электролизной − 1 шт.;

3. Фильтры-поглотители – 2 шт.;

4. Трансформаторная подстанция − 1 шт.;

5. Дизельная − 1шт;

6. Проходная с бытовками − 1шт.;

7. Зоны строгого режима.

Качество питьевой воды из подземных источников соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Для обеззараживания воды на площадках головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Из подающих водоводов Ø100мм вода подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Генеральным планом предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети с включением существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые-противопожарные нужды.

После реконструкции узла головных водозаборных сооружений необходимо используемые существующие сети переключить на кольцевую сеть, а скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения с. Красносельское расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по табл. 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/скаждая.

Общий расход составляет 15л/с (10х1+2х2,5).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется для села Красносельское единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая  из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100мм. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 22,35км.

Водоводы в две нитки Ø150мм от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети, L=80,00м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 22350,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2Ø150 | Сталь | 160,00 |
| 3 | Резервуары железобетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |

Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации Красносельского сельского поселения Динского района разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справке, выданной администрацией Красносельского сельского поселения, в селе Красносельское  централизованная система канализации отсутствует.

Проектируемая канализация

В данном разделе разработана централизованная схема канализации с. Красносельское с учетом решений генерального плана.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 13

Данные по водоотведению

с. Красносельское

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2020г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 2996 | 130 | 389,48 | 3250 | 160 | 520,00 | 3560 | 200 | 712,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 389,48 |  |  | 520,00 |  |  | 712,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 38,95 |  |  | 52,00 |  |  | 71,20 |
| 2 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) | м2 |  |  | 97,00 |  |  | 130,00 |  |  | 178,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 525,43 |  |  | 702,00 |  |  | 961,20 |

Согласно произведенному расчету расход стоков составляет:

по селу Красносельское:

- на современное состояние Q=525,43м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=702,00м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=961,20м3/сут.

Проектом генплана села Красносельское принята централизованная схема канализации.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается сетью самотечных и самотечно-напорных коллекторов (с подкачкой насосными станциями).

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации  с. Красносельское запроектированы  канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в количестве 11 штук.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на реконструируемые очистные сооружения канализации станицы Динской, расположенные на западной окраине станицы Динской.

Согласно расчету по проекту генплана количество хозяйственно-бытовых стоков, поступающих на ОСК, составляет 960,00м3/сут.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 32,05км.

Объемы  работ  по  канализации  Красносельского сельского поселения

Таблица 14

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-200 | полиэтил. | 17400,00 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 300 | полиэтил. | 5250,00 |
| 3 | Трубы напорные | 2Ø 80−100 | полиэтил. | 9400,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 6,0м | ж/бет. | 1 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 2,0м | метал. | 10 |

Зоны санитарной охраны

Раздел зоны санитарной охраны водозаборных сооружений Красносельского сельского поселения составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640 и действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02.

На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены I поясом. Граница ЗСО I пояса для водопроводных площадок устанавливается на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п. 10.18 вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной не менее 100м.

В пределах санитарно-защитной полосы площадок водопроводных сооружений должны предусматриваться санитарные мероприятия, предусмотренные на территории второго пояса ЗСО.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются  и озеленяются.

Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Краткое описание проектируемого водозабора

В связи с расширением водоснабжения Красносельского сельского поселения на расчетный срок по генеральному плану возникла необходимость в организации централизованных узлов водопроводных сооружений.

В селе. Красносельское предлагается строительство узла головных водозаборных сооружений производительностью  970м3/сут.

Для села. Красносельское необходимо пробурить 1 куст артезианских скважин по две скважины в кусте.

На площадке узла головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема

2. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды – 2шт.;

3 Насосная станция II подъема с электролизной;

4 Фильтры-поглотители – 2 шт.;

5 Трансформаторная подстанция;

6 Дизельная;

7 Проходная с бытовками;

8. Зона строгого режима.

Участок под узел водозаборных сооружений расположен на западной окраине села рядом с территорией существующего водозабора.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть поселка.

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0,1 до 4,3м от поверхности земли.

Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны сооружений канализации

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности.

Охрана окружающей среды

Канализование сельского поселения уже предусматривает охрану окружающей среды. Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, откуда насосами по напорному коллектору поступают в приемный резервуар главной насосной и далее на реконструируемые очистные сооружения полной биологической очистки ст. Динской с последующим сбросом в реку.

Канализационные насосные станции выполнены из монолитного железо/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт. Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполнены из сборных железо/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 15

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| С. Красносельское. |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 525,43 | 961,20 | 702,00 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 428,43 | 783,20 | 572,00 |
|  | - на производственные нужды |  | 97,00 | 178,00 | 130,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | − | − | − |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС: Q=970,00м3/сут, |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 22,35 | 10,00 |
| Канализация |
| С. Красносельское |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 525,43 | 961,20 | 702,00 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 428,43 | 783,20 | 572,00 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 97,00 | 178,00 | 130,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК ст. Динской (Q=960,00м3/сут) |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 32,05 |  |

    - Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Красносельского сельского поселения Динского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Красносельского сельского поселения в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой - село Красносельское.

Численность населения села 2996 человек, проектная численность населения на расчётный срок (2030 год) – 3560 человек, в том числе на первую очередь строительства (2020 год) – 3250 человек.

В составе генерального плана развития Красносельского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 16 и 17.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 16

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. | На I очередь строительства 2020г. |
| с. Красносельское |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 1837 | 1885 |
|  | проектируемый | 1010 | 440 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 452 | 452 |
|  | проектируемый | 223 | 182 |
| 3 | Наружное освещение | 36 | 33 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2325 | 2370 |
|  | б) Проектируемые | 1233 | 622 |
|  | Итого: а) + б) | 3558 | 2992 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2490 | 2094 |
| Красносельское сельское поселение, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 1837 | 1885 |
|  | проектируемый | 1010 | 440 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 452 | 452 |
|  | проектируемый | 223 | 182 |
| 3 | Наружное освещение | 36 | 33 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2325 | 2370 |
|  | б) Проектируемые | 1233 | 622 |
|  | Итого: а) + б) | 3558 | 2992 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2490 | 2094 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-70 от подстанции ПС-35/10/6 кВ «НС-19» мощностью 2х2,5 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

Запроектировать и построить ПС-35/10 кВ мощностью 4,0 МВА в южной части села Красносельское, предусмотрев на ней следующие работы:

-	Установку силового трансформатора Т-1 мощностью 4,0 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пункт Краснодарских электрических сетей.

-	Запроектировать и построить заход ВЛ-35 кВ «НС-19 - Динская» к проектируемой подстанции (1,4 км).

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2020 году одной трансформаторной подстанции с увеличением её мощности со 100 кВт до 250 кВт;

- строительство к 2020 году 3 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 400 кВт;

- строительство к 2020 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,48 км;

- строительство к 2030 году 4 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 700 кВт;

- строительство к 2030 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,45 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Краснодарских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Красносельского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 3,99 км (для поселения).

Протяжённость проектируемых ВЛ-35 кВ – 1,40 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 17,61 км (для с. Красносельское).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,93 км (для с. Красносельское).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Красносельского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры электрических линий с. Красносельское приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей с. Красносельское приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 17

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красносельское |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 20,7 | 31,2 | 26,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 4,2 | 6,2 | 5,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 16,5 | 24,9 | 20,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6921 | 8754 | 8063 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5512 | 7006 | 6267 |
| Красносельское сельское поселение, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 20,7 | 31,2 | 26,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 4,2 | 6,2 | 5,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 16,5 | 24,9 | 20,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6921 | 8754 | 8063 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5512 | 7006 | 6267 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,0 | 9,0 | 9,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 21,60 | 23,93 | 23,48 |
|  | - сети 35 кВ | км | 3,99 | 5,39 | 5,39 |
|  | - сети 10 кВ | км | 17,61 | 18,54 | 18,09 |

2.6.3.  Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана Красносельского сельского поселения Динского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) выполнен на основании задания на проектирование, справки о теплоснабжении и исходных данных, выданных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

В состав Красносельского сельского поселения в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой - село Красносельское.

Теплоснабжение объектов с.Красносельское в настоящее время осуществляется от одной котельной мощностью 4,3 Гкал/ч.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 18

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 4,3 | 4,3 | газ |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов с. Красносельское на расчетный срок - 2030г. в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующей и 7 новых котельных, а также от автономных источников питания - от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Строительство котельных планируется как для объектов I очереди строительства, т.е. до 2020г., так и для объектов, планируемых к вводу на расчетный срок.

Для проектируемых котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

1.	Отопление – 24 часа в сутки.

2.	Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19°С.

2. Средняя температура отопительного периода – плюс 2,0°С для больниц, поликлиник и детских садов, плюс 1,2°С для остальных жилых и общественных зданий.

3. Продолжительность отопительного периода – 173 суток для больниц, поликлиник и детских садов, 156 суток для жилых и остальных общественных  зданий.

Расчет тепловых нагрузок I очереди строительства

Таблица 19

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная №1 (сущ.-реконструкция) | 4,609 | 1,100 | 1,220 | 6,929 | 7,622 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,142 | 0,160 | 0,113 | 0,415 | 0,457 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,147 | 0,395 | 0,500 | 1,042 | 1,146 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,030 | 0,010 | - | 0,040 | 0,042 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,175 | 0,400 | 0,627 | 1,202 | 1,322 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,030 | 0,010 | - | 0,040 | 0,042 |
| Итого: | 5,133 | 2,075 | 2,460 | 9,668 | 10,631 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 20

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная №1 (сущ.-реконструкция) | 4,609 | 1,100 | 1,220 | 6,929 | 7,622 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,142 | 0,160 | 0,113 | 0,415 | 0,457 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,147 | 0,395 | 0,500 | 1,042 | 1,146 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,030 | 0,010 | - | 0,040 | 0,042 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,175 | 0,400 | 0,627 | 1,202 | 1,322 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,030 | 0,010 | - | 0,040 | 0,042 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,041 | 0,042 | 0,618 | 0,701 | 0,736 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,030 | 0,010 | - | 0,040 | 0,042 |
| Итого: | 5,204 | 2,127 | 3,078 | 10,409 | 11,409 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

-	для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

-	для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 21

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,008157 | 0,018568 | 0,017162 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,008157 | 0,018568 | 0,017162 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 4,300 | 11,409 | 10,631 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 4,300 | 10,589 | 10,589 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 0,820 | 0,042 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,701 | 1,127 | 1,127 |

2.6.4 Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Красносельского сельского поселения Динского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240-14/1943 от 01.10.2008г., справок ОАО «Динскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Красносельского сельского поселения Динского района будет являться существующая ГРС ст.Динской.

Давление газа на выходе из ГРС ст.Динской – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Красносельского сельского поселения Динского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В состав Красносельского сельского поселения Динского района входит один населенный пункт с.Красносельское - газифицирован природным газом. Процент газификации составляет менее 80%.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- ГРС ст.Динская.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода высокого и низкого давления. На территории с.Красносельского -15ГРП.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Динскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощность существующей ГРС позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица 22

| Поселения муниципального образования Динской район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Красносельское сельское поселение | 2996 | 3250 | 3560 |
| Село Красносельское | 2996 | 3250 | 3560 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Красносельского сельского поселения Динского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 23 – 25

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 23

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красносельское сельское поселение | м³/ч | 4652 | 5065 |
|  | село Красносельское | -«- | 4652 | 5065 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 24

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красносельское сельское поселение | тыс.м³/ч | 8374 | 9117 |
|  | село Красносельское | -«- | 8374 | 9117 |

# Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 25

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Красносельскому с/п - всего, | тыс. м3/год | - | 8374 | 9117 |
|  | село Красносельское | -«- | - | 8374 | 9117 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 18,4 | 18,9 | 19,35 |

2.6.5 Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Красносельского сельского поселения Динского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Красносельского сельского поселения, выданной Динским ЛТУ по состоянию на 21.03.08г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Красносельского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Красносельского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Динской линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Динской ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Динское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Красносельского сельского поселения в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой - село Красносельского.

Численность населения села 2996 человек, проектная численность населения на расчётный срок (2030 год) – 3560 человек, в том числе на первую очередь строительства (2020 год) – 3250 человек.

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа АЛС-4096С, расположенной в с. Красносельское по ул. Ленина, 2. Монтированная емкость АТС - 672 номеров, задействовано 669 номеров.

Из с. Красносельское в направлении ст. Динская имеется кабель связи КСПП-1х4х1,2 (поток 2Е1).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Красносельского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			388 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			381 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 472 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Красносельском сельском поселении при численности населения 3250 человек должно составить:

32500,472=1535 номеров,

что потребует увеличения емкости АТС до 1550 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Красносельского сельского поселения 3560 человек должно составить:

3560(0,465=1657 номеров,

что потребует увеличения емкости АТС до 1690 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Красносельского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АЛС-4096С в с. Красносельское и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 1550 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую и новую АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в с. Красносельское до 1690 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Красносельского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Красносельском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Красносельском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Красносельского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 26

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красносельское |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 57 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1427 | 1657 | 1535 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1175 | 1358 | 1262 |
| Красносельское сельское поселение, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 57 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1427 | 1657 | 1535 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1175 | 1358 | 1262 |

2.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортная отрасль является одной из важнейших  подсистем экономики Динского района  и Красносельского сельского поселения в частности, от функционирования которой во многом зависит эффективность территориального и социально-экономического потенциала.

В связи со строительством и дальнейшей эксплуатацией олимпийских объектов, игровой зоны на юге России; развитием существующих и созданием новых рекреационных зон на побережье Азовского и Черного морей на территории Краснодарского края резко возрастает объем грузовых и пассажирских перевозок, претерпит изменения система расселения, изменится конфигурация автодорожной сети за счет включения въездных и обходных дорог, новых автодорожных маршрутов.

Включение новой инфраструктуры (рекреационные и промышленные зоны, игровой комплекс, олимпийские объекты) в исследуемую дорожную сеть окажет влияние на элементы этой сети, как в плане объемов движения, так и по времени проезда по маршрутам и приведет к перераспределению транспортных потоков между существующими маршрутами и новыми дорогами.

Строительство новых и обустройство существующих автодорожных выходов в сопредельные Ростовскую область, Карачаево-Черкесскую Республику, Ставропольский край и далее Северо-Кавказские республики и Закавказье создаст благоприятные условия для развития международного и межрегионального транзитного транспортного потока.

Темпы развития сети автомобильных дорог края во многом определяются предстоящими структурными изменениями экономики, инвестиционными возможностями и будут соответствовать реализуемому варианту социально-экономического развития.

Развитие автомобильных дорог Динского района рассматривается в системе региональных дорог Краснодарского края, интегрированных в транспортные маршруты Южного федерального округа, будет способствовать укреплению региональной системы расселения, и ее составляющих подсистем.

Федеральные автомобильные дороги составляют основу опорной сети автомобильных дорог края и страны в целом.

Федеральные дороги, проходящие  в крае в целом должны обеспечивать решение стратегических задач транспортной системы страны; это:

- пропуск межрегиональных и транзитных потоков;

- формирование и развитие на территории края сети многополосных дорог для обеспечения связи между крупнейшими региональными центрами страны;

- создание скоростных магистралей на наиболее загруженных направлениях дорожной сети.

Сведения по формированию и предложения по развитию федеральных дорог в составе международных транспортных коридоров, проходящих по территории Динского района, приведены в таблице 27, согласно «Схемы территориального планирования Краснодарского края», разработанной Северокавказским филиалом ОАО «ГИПРОДОНИИ»

Таблица 27-Предложение по развитию дорог

| Номер (код) дороги | Наименование автомобильной дороги | Категория, количество полос | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | пер. |  |
| М-4 | «Дон» - от Москвы через Воронеж – Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке Магистраль «Кавказ» -Краснодар | II-I 3-4 | I 4-6 | Реконструкция |

Для Динского района важное значение имеет перспектива реконструкции федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» по нормам  первой категории со строительством развязок  в двух уровнях.

По имеющимся схемам расположение развязок в двух уровнях по федеральной автомобильной дороге  М-4 «Дон» определено у ст. Пластуновской – км 1300+846; и км 1305+050; у ст. Динской – км 1308+600 и км 1311+020; а также на км 1317+180.

Согласно проектных решений по «Схеме территориального планирования» определены площади развития поселений Динского района с учетом перспективного роста поселения и прогнозов развития градообразующей базы поселений.

Существующая транспортная схема Красносельского сельского поселения уже сейчас  не отвечает требованием безопасного и комфортного обслуживания.

Проведенный анализ показал, что к наиболее актуальным проблемам дорожной сети Красносельского сельского поселения относятся:

- технические параметры ряда автомобильных дорог и уровень технического оснащения не соответствует перспективным размерам транспортных потоков, что приведет к перегрузке дорог, особенно в период летних «пиковых» нагрузок;

- дорожная одежда и искусственные сооружения не соответствуют современным нагрузкам и требуется их усиление;

- проход транзитного транспорта через населенный пункт.

Через территорию Красносельского сельского поселения пролегают автомобильные дороги федерального значения «Дон–4»,  межмуниципального значения «Старомышастовская–Красносельское–Динская», по которым осуществляется связь сельского поселения с административным центром района – станицей Динской и другими поселениями  Динского района, а также городом Краснодаром.

С учетом перспективного развития села Красносельского существующая автомобильная дорога  межмуниципального значения «Старомышастовская–Красносельское–Динская», также будет проходить в черте населенного пункта, что не обеспечит беспрепятственный проезд транзитного движения, так как село не является конечным пунктом следования.

Для решения этих важных транспортных задач проектом предложена схема проложения обходных дорог в западной части и в восточной.

Для обеспечения безопасного и удобного движения транспортных средств, а также своевременного и качественного обслуживания водителей, пассажиров и автомобилей автомобильные дороги оборудованы объектами придорожного сервиса. Объекты дорожного сервиса являются важным элементом в работе дороги, с помощью которого создаются нормальные условия в удовлетворении потребностей в питании, отдыхе, ночлеге, своевременного обслуживания и ремонта автомобилей, обеспечения условий по осуществлению грузовых и пассажирских перевозок. Схемой предусмотрено размещение вдоль планировочных осей (основных автомомобильных дорог) объектов придорожного сервиса, которые, в дополнение к существующим, позволят обеспечить удовлетворение  потребностей участников возрастающего движения, и будут отвечать требованиям безопасности дорожного движения и требования экологии.

Предусмотренный генеральным планом комплекс мероприятий по планировочной организации территории и развитию транспортной инфраструктуры:

- создаст условия повышения качества работы транспортной инфраструктуры сельского поселения;

- даст возможность снижения затрат по доставке и отправке грузов в другие регионы;

- даст возможность развития производственного комплекса проектируемой территории;

- создаст условия для привлечения инвестиций;

- создаст условия для развития социально-экономических связей, улучшения экологический обстановки и безопасности проживания населенных пунктов района в целом.

Проектируемые транспортные схемы являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающих к ней территорий. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть решена в виде непрерывной системы с учетом функционального значения улиц и дорог, интенсивности тарнспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В качестве пассажирского массового транспорта в поселении на перспективу остается автобус и маршрутное такси.

ГП-6

Схема развития транспортной инфраструктуры

2.8 Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Красносельского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В соответствии с требованиями приложения 7 НПБ 101-95 проектом планируется размещение на территории Красносельского сельского поселения одного пожарного депо на 2 автомашины в селе Красносельском.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

2.9. Озеленение

Территория села Красносельского представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

В настоящее время зеленый фонд села состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Естественно, что уровень обеспеченности зелеными насаждениями на 1 человека далек от нормативного показателя.

Создание на территории населенного пункта многофункциональной системы зеленых насаждений является одним из важнейших мероприятий генерального плана. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т. д.).

Проектом предлагается организация парков, скверов и открытых спортивных сооружений в населенных пунктах на свободных от застройки территориях – они показаны в графических материалах. Система рекреационных территорий в границе населенного пункта дополняется предлагаемыми к благоустройству территориями лесопарков,  также на неиспользуемых землях,  в основном в пойменных частях реки сельского поселения.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

2.10. Санитарная очистка территории

Красносельского сельского поселения

Санитарная очистка территории населенных пунктов Красносельского сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.
           Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека.
            Степень (класс) опасности отходов определяется в соответствии с действующими нормативными документами расчетным и экспериментальным путем.

Допускается временное складирование отходов производства и потребления, которые на современном уровне развития научно-технического прогресса не могут быть утилизированы на предприятиях. Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети. Для выбора оптимального местоположения объектов санитарной очистки в схеме санитарной очистки края использовался логистический подход, сквозь призму планировочных ограничений, в т.ч. природоохранного характера.

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и утилизации отходов территория края была функционально прозонирована, с выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием территорий и плотностью населения, проживающего на них.

Месторазмещение зонального центра переработки твердых бытовых отходов для обслуживания Динского  района согласно предложениям Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края планируется в ст.Динской.

Проектом генерального плана Нововеличковского сельского поселения предлагается закрытие и рекультивация действующей несанкционированной свалка бытовых отходов. Утилизация бытовых отходов с территории сельского поселения запланирована на мусороперерабатывающем заводе в ст.Динской.

Генеральным планом предлагается  усовершенствование методов очистки территории с использованием модернизированных технологий мусоропереработки.

Объемы и виды образующихся отходов, потребность в мусоровозном транспорте для своевременного удаления отходов до места их обезвреживания и переработки, а также места размещения контейнерных площадок для каждого населенного пункта в отдельности должны быть определены на конкретных стадиях разработки схем санитарной очистки территории.

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Очистка с.Красносельского должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке населенных пунктов.

Количество всех бытовых отходов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

1.	Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

2.	Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

3.	Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза для Нововеличковского сельского поселения, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе тома 3 настоящего проекта.

При реализации данной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории Красносельского сельского поселения практически отсутствует.

2.11. Проектное предложение по изменению категории земель

Красносельского сельского поселения

Комплексный анализ территории Красносельского сельского поселения планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон и частичное изменение целевого использования земель.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Развитие села Красносельского предполагает включение в границы населенного пунктам земель сельскохозяйственного назначения, и следовательно – изменение категории земель Красносельского сельского поселения.

Распределение земель Красносельского сельского поселения

по категориям.

Таблица 28

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | на расчетный срок, га |
| 1 | 2 | 4 |
| Общая площадь земель Красносельского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 5231,348 | 5231,348 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 670,992 | 760,158 |
| с. Красносельское | 670,992 | 760,158 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 4342,851 | 4232,939 |
| фонд перераспределения | 124,993 | 124,993 |
| с/х назначения | 4217,858 | 4107,946 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 12,535 | 33,281 |
| 4. Земли водного фонда | 204,97 | 204,97 |

Баланс территории по генеральному плану

Таблица 29

| № п/п | Показатели | Ед-ца изм. | Современное состояние | Расчетный срок до 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Территории |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего: в том числе: | га | 670.992 | 760.158 |
| I Жилая зона |
| 1.1 | Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 391.118 | 391.118 |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь | га | - | 13.686 |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | - | 20.318 |
| Всего: | га | 391.118 | 425.122 |
| 14 | Резервная территория для развития жилой застройки | га | - | 30.318 |
| Итого по пункту I | га | 391.118 | 455.544 |
| II Общественно-деловая зона |
| 2.1 | Организации и учреждения управления, финансирования, связи | га | 0.278 | 0.490 |
| 2.2 | Учреждения культуры | га | 0.430 | 0.430 |
| 2.3 | Учреждений образования |  |  |  |
|  | - школы | га | 1.102 | 1.936 |
|  | - детские сады | га | 0.637 | 2.633 |
| 2.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | га | 2.042 | 5.018 |
| 2.5 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | га | 0.204 | 0.319 |
| 2.6 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | га | 1.188 | 3.137 |
| 2.7 | Общественный центр обслуживания на резервной территории |  | - | 0.924 |
| Итого по пункту II |  | 5.881 | 14.887 |
| Ш Производственная и коммунально-складская зона |
| 3.1 | Существующая производственная территория | га | 2.451 | 2.451 |
| 3.2 | Проектируемая производственная территория | га | - | - |
| 3.3 | Существующая коммунально-складская территория | га | 4.473 | 5.014 |
| 3.4 | Проектируемая коммунально-складская территория |  | - | 4.656 |
| Итого по пункту III | га | 6.924 | 12.121 |
| IV Зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 4.1 | Головные сооружения инженерной инфраструктуры | га | 0.457 | 1.763 |
| 4.2 | Территория улично-дорожной сети | га | 68.856 | 92.415 |
| 4.3 | Дороги производственного назначения | га | 5.282 | 5.282 |
| 4.4 | Территория транспортной инфраструктуры | га | 4.656 | 1.442 |
| Всего: | га | 79.251 | 100.902 |
| 4.6 | Территория улично-дорожной сети на резервной селитебной территории | га | - | 7.287 |
| 4.7 | Дороги производственного назначения на резервной территории | га | - | - |
| Итого по пункту IV | га | 79.251 | 108.189 |
| V Зона сельскохозяйственного использования |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 41.347 | 23.043 |
| Итого по пункту V | га | 41.347 | 23.043 |
| VI Зона рекреационного назначения |
| 6.1 | Зона отдыха | га | 2.223 | 14.567 |
| 6.2 | Резерв зоны отдыха | га | - | - |
| 6.1 | Зеленые насаждения: общего пользования лесопарковые насаждения | га га | 2.575 | 5.001 |
| 6.2 | Резервная территория зеленых насаждений общего пользования | га | - | - |
| 6.3 | Водная территория | га | 89.572 | 89.572 |
| Итого по пункту VI | га | 94.37 | 109.14 |
| VII Зона специального назначения |
| 7.1 | Кладбище существующее | га | 0.205 | 0.205 |
| 7.2 | Кладбище проектируемое | га | - | - |
| Итого по пункту VII | га | 0.205 | 0.205 |
| VIII Прочие |
| 8.1 | Прибрежная защитная полоса | га | 24.427 | 19.793 |
| 8.2 | Санитарно-защитное озеленение | га | 2.213 | 17.236 |
| 8.3 | Пустыри, выгоны | га | 25.256 | - |
| Итого по пункту VIII | га | 51.896 | 37.029 |
| ВСЕГО по пунктам I – VIII | га | 670.992 | 760.158 |

3. Основные технико-экономические показатели

Таблица 30

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах | га |  |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон | га |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | жилая застройка с приусадебными земельными участками | га |  |  |
|  | общественно-деловых зон | га |  |  |
|  | производственных зон | га |  |  |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | га |  |  |
|  | зон сельскохозяйственного использования | га |  |  |
|  | земли фонда перераспределения | га |  |  |
|  | рекреационных зон | га |  |  |
|  | пустыри | га |  |  |
| 1.2 | Из общей площади земель населенного пункта территории общего пользования | га |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га |  |  |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел | 2996 | 3560 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 52,8 | 102,1 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | - | 2,2 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 52,8 | 50,6 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площади | - | 51,5 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 17,6 | 28,7 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения: | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 115 | 215 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | место | 120 | 560 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения: |  |  |  |
| 4.2.1 | Больницы | койка | - | - |
| 4.2.2 | Поликлиники | посещен.в смену | 35 | 178 |
| 4.2.3 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 0 | 1 |
| 4.2.4 | Аптеки | учреждение | 1 | 2 |
| 4.3. | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3.1 | Учреждения клубного типа | зрительское место | 303 | 303 |
| 4.3.2 | Библиотеки | учреждение | 1 | 1 |
| 4.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.4.1 | Спортивные залы | м2 зала | 0 | 285 |
| 4.4.2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 23370 | 37730 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения и общественного питания: |  |  |  |
| 4.5.1 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 775 | 1068 |
| 4.5.2 | Предприятия общественного питания | место | 190 | 190 |
| 4.6 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
| 4.6.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 25 |
| 4.6.2 | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 427 |
| 4.6.3 | Химчистки | кг вещей в смену | 0 | 14 |
| 4.6.4 | Бани | место | 0 | 25 |
| 4.6.5 | Гостиницы | место | - | - |
| 4.8. | Организации и учреждения управления, кредитно - финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделение банков | операц. касса | 1 | 2 |
| 4.8.2 | Отделение связи | объект | 2 | 2 |